## Slide 1: 集成电路EDA技术
2、初识Silvaco

## Slide 2
芯片制造过程
晶圆：切割出的晶圆经过抛光后变得几乎完美无瑕，表面甚至可以当镜子

## Slide 3
芯片制造过程
旋涂光刻胶：图中蓝色部分就是在晶圆旋转过程中浇上去的光刻胶液体，类似制作传统胶片的那种。晶圆旋转可以让光刻胶铺的非常薄、非常平。

## Slide 4
芯片制造过程

## Slide 5
芯片制造过程
光刻：光刻胶层随后透过掩模被曝光在紫外线之下，变得可溶，期间发生的化学反应类似按下机械相机快门那一刻胶片的变化。掩模上印着预先设计好的电路图案，紫外线透过它照在光刻胶层上，就会形成微处理器的每一层电路图案。

## Slide 6
芯片制造过程

## Slide 7
芯片制造过程
光刻曝光制作晶体管

## Slide 8
芯片制造过程
溶解光刻胶：光刻过程中曝光在紫外线下的光刻胶被溶解掉，清除后留下的图案和掩模上的一致。

## Slide 9
芯片制造过程
蚀刻：使用化学物质溶解掉暴露出来的晶圆部分，而剩下的光刻胶保护着不应该蚀刻的部分。

## Slide 10
芯片制造过程
清除光刻胶：蚀刻完成后，光刻胶的使命暂时宣告完成，全部清除后就可以看到设计好的电路图案。

## Slide 11
芯片制造过程
光刻胶：再次浇上光刻胶(蓝色部分)，然后光刻，并洗掉曝光的部分，剩下的光刻胶还是用来保护不会离子注入的那部分材料。

## Slide 12
芯片制造过程
离子注入：在真空系统中，用经过加速的、要掺杂的原子的离子照射(注入)固体材料，从而在被注入的区域形成特殊的注入层，并改变这些区域的硅的导电性。

## Slide 13
芯片制造过程

## Slide 14
芯片制造过程
清除光刻胶：离子注入完成后，光刻胶也被清除，而注入区域(绿色部分)也已掺杂，注入了不同的原子。

## Slide 15
芯片制造过程
绝缘层处理: 此时晶体管雏形已经基本完成，利用气相沉积法，在硅晶圆表面全面地沉积一层氧化硅膜，形成绝缘层。同样利用光刻掩模技术在层间绝缘膜上开孔，以便引出导体电极。

## Slide 16
芯片制造过程
电镀：利用溅射沉积法，在晶圆整个表面上沉积布线用的铜层，继续使用光刻掩模技术对铜层进行雕刻，形成场效应管的源极、漏极、栅极。最后在整个晶圆表面沉积一层绝缘层以保护晶体管。

## Slide 17
芯片制造过程
铜层：电镀完成后，铜离子沉积在晶圆表面，形成一个薄薄的铜层。

## Slide 18
芯片制造过程
抛光：将多余的铜抛光掉，也就是磨光晶圆表面。

## Slide 19
芯片制造过程
金属层互连：晶体管级别，六个晶体管的组合，在不同晶体管之间形成复合互连金属层，具体布局取决于相应处理器所需要的不同功能性。

## Slide 20
如何安装Silvaco TCAD
首先在安装包文件夹中找到这个图标，点击开始安装

## Slide 21
如何安装Silvaco TCAD
记得把Install License Server勾上

## Slide 22
如何安装Silvaco TCAD
等待安装完

## Slide 23
如何安装Silvaco TCAD
在安装过程中有可能直接跳出来一个网页，直接设置一个密码

## Slide 24
如何安装Silvaco TCAD
点击Login之后，出现以下页面，收藏网页之后先把这个网页关闭！

## Slide 25
如何安装Silvaco TCAD
安装完后，点击你的“开始”，找到S.EDA Tools，点击其中的SFLM—Stop Server

## Slide 26
如何安装Silvaco TCAD
随后找到安装包文件夹里的rpc.sflmserverd.exe文件
将其复制到安装路径下的这里，替换原来的文件

## Slide 27
如何安装Silvaco TCAD
接着查看你自己PC的ID号，每台电脑的ID号都是不同的

## Slide 28
如何安装Silvaco TCAD

## Slide 29
如何安装Silvaco TCAD
下一步，打开你之前保存的网页输入之间设置的密码

## Slide 30
如何安装Silvaco TCAD
然后点击Start Server

## Slide 31
如何安装Silvaco TCAD
打开你的license文件，把这里的号码换成你的机器ID号

## Slide 32
如何安装Silvaco TCAD
然后因为这个license的有效期是到2016年的，你可以把这里所有的2016改成一个很大的年份，比如2099，代表2099年license才过期，

## Slide 33
如何安装Silvaco TCAD
并把它放到安装路径下

## Slide 34
如何安装Silvaco TCAD
回到网页中，开始准备安装新的license，选择Register Online

## Slide 35
如何安装Silvaco TCAD
填写你的信息，当然这里可以随便填写，假的也行

## Slide 36
如何安装Silvaco TCAD
点击Next

## Slide 37
如何安装Silvaco TCAD
点击Next之后，再接下来的界面也可以看到你的PC的ID号，所以要是之前没有替换license里面的ID的话，现在再粘贴也可以。

## Slide 38
如何安装Silvaco TCAD
点击OK之后，接下来选择最右边的INSTALL NEW LICENSE

## Slide 39
如何安装Silvaco TCAD
可能需要填写之前设的密码，之后点击Install Saved File

## Slide 40
如何安装Silvaco TCAD
找到之前保存在安装路径下面的，替换过PC ID以及有效期限的License，载入

## Slide 41
如何安装Silvaco TCAD
如果安装成功，就会出现下面的界面

## Slide 42
如何安装Silvaco TCAD

## Slide 43
如何安装Silvaco TCAD
最后检查有没有安装成功。

## Slide 44
如何安装Silvaco TCAD
如果出现的是这个，恭喜你，Silvaco已经安装到你的电脑里了

## Slide 45
如何安装Silvaco TCAD
如果安装有问题的话，这里有一个B站视频可以帮助大家
https://www.bilibili.com/video/av88206566?from=search&seid=11553685469136193025

## Slide 46
初识Silvaco TCAD
安装完之后，我们开始运行软件了
第一步还是点击这个图标

## Slide 47
初识Silvaco TCAD
打开之后可以看到界面如下

## Slide 48
初识Silvaco TCAD
大概的仿真流程图如下，全部：

## Slide 49
初识Silvaco TCAD
全部文件输入、程序编写都是在DeckBuild中完成。
关键组件包括：工艺仿真器ATHENA、器件编辑器DevEdit、器件仿真器ATLAS、可视化工具Tonyplot。
ATHENA：对工艺关键步骤进行仿真，包括离子注入、扩散、刻蚀、淀积、光刻以及氧化等。
ATLAS：对器件进行电学、光学和热学仿真。
Tonyplot：可视化工具，可以显示器件的结构、工艺的每一步仿真步骤，以及器件的仿真曲线等。

## Slide 50
初识Silvaco TCAD
对于初学者来说，我们推荐利用软件自带的例子进行参考，通过菜单中的Help—Example，我们可以选择大量的例子进行参考

## Slide 51
初识Silvaco TCAD
接下来我们看DeckBulid的界面

## Slide 52
初识Silvaco TCAD
我们随便选择一个，比如MOS2下面的mos2ex08.in，这个就是编写好的程序输入文件，界面如下

## Slide 53
初识Silvaco TCAD
窗口顶部是操作菜单

## Slide 54
初识Silvaco TCAD
窗口底部是状态栏
Ready表示仿真的状态，ATHENA表示当前使用的仿真组件，Stop：None表示当前没有设置断点，Line 21表示光标所处的行号

## Slide 55
初识Silvaco TCAD
菜单Edit—Preferences，看到里面的History，建议大家把这个勾上

## Slide 56
初识Silvaco TCAD
接下来我们开始执行程序，执行的时候下面的输出窗口会显示数据

## Slide 57
初识Silvaco TCAD
然后得到这两个结果，很显然一个是器件的剖面结构，另一个是器件的性能仿真曲线，都是通过Tonyplot可视化工具输出的，当然输出的结果不止这两张图，怎么看其他的结果我们后来再涉及。

## Slide 58
初识Silvaco TCAD
这里就是我们的历史文件了，如果勾上了make history就会出现这些

## Slide 59
初识Silvaco TCAD
每一个工艺步骤的器件剖面图

## Slide 60
初识Silvaco TCAD
当 Tonyplot 窗口显示的是结构文件时，点右键将会出现“display”选项

## Slide 61
初识Silvaco TCAD
Mesh

## Slide 62
初识Silvaco TCAD
Contours，可以看各种物理量，这里是掺杂浓度

## Slide 63
初识Silvaco TCAD
Tool—Cutline，可以通过划线看各种一维数据

## Slide 64
初识Silvaco TCAD
电流特性