## Slide 1: 集成电路EDA技术
3、Silvaco语法

## Slide 2
Silvaco TCAD 语法
程序最重要的当然是语法，语法的规则主要事项如下：
（1）命令可以简写，以不与其他简写相冲突为原则，如“deposit”可以用“depo”取代；不区分大小写；
（2）命令和参数之间、参数和参数之间以空格分开；
（3）一行写不完的在该行的末尾加反斜杠“\”(注意“\”前需留有空格)，则下一行和该行将被视为同一个命令；
（4）“#”号后面是注释，仿真时不运行注释后面的内容；
（5）空行不运行。

## Slide 3
Silvaco TCAD 语法
由于同学们对工艺可能还不是很熟悉，我们换一个只涉及到器件结构的例子，我们看一个最简单的器件结构，PN结二极管，例子是diodeex01.in，仿真器是ATLAS。
以下是利用ATLAS进行器件仿真的主要语句。可以看到，程序的步骤包括了

## Slide 4
Silvaco TCAD 语法
（1）构建器件结构：Mesh、Region、Electrode、Doping
（2）材料与选用模型描述：Material、Models、Contact、Interface
（3）选择数值计算方法：Method
（4）求解描述：Log、Solve、Load、Save
（5）结果分析：Extract、Tonyplot

## Slide 5
Silvaco TCAD 语法
DeckBulid的命令是以 go 开始的
代表仿真之前要启动相应的仿真器，这个仿真器可以是ATHENA、ALTAS，或者其他仿真器比如Ssuprem3等等，想启动哪个就在go后面加上相应的仿真器名字，提供几个例子：
启动器件仿真器 ATLAS，版本 5.0.8：go atlas simflags="-V 5.0.8.R"
启动三维器件编辑器：go devedit "-3d"
启动工艺仿真器：go athena

## Slide 6
Silvaco TCAD 语法
程序第二步，生成结构。
ATLAS用x.mesh、y. mesh、location和spacing来定义网格

## Slide 7
Silvaco TCAD 语法
网格疏密的区别如下图所示

## Slide 8
Silvaco TCAD 语法
然后就是定义区域了。ATLAS 的器件剖面可以按需要分成不同的区域，然后定义区域的特性。定义区域需要指明位置（x和y的范围），材料以及序号。
PN结里面肯定有一个阳极，一个阴极，这里加以定义，定义顶部电极是阳极，底部电极是阴极。

## Slide 9
Silvaco TCAD 语法
接下来定义掺杂情况
到现在为止我们已经确定了PN结的结构，我们可以保存并在tonyplot里面输出它

## Slide 10
Silvaco TCAD 语法
对于高斯分布的掺杂浓度，一般情况下式这样的：

## Slide 11
Silvaco TCAD 语法

## Slide 12
Silvaco TCAD 语法
高斯掺杂浓度图：

## Slide 13
Silvaco TCAD 语法
在x=0和x=1之间，y=0.1的地方达到峰值1E18的掺杂浓度
CHARACTERISTIC=0.05，意味高斯分布的标准差为0.05/
在默认的情况下，x<0和x>1处，掺杂浓度通过以CHARACTERISTIC的(70/)%分布，可以利用参数RATIO.LATERAL来调节

## Slide 14
Silvaco TCAD 语法
仿真出来的器件结构

## Slide 15
Silvaco TCAD 语法
处理完器件结构后，接下来的工作就是进行电学性质的仿真
在求解之前首先要选择模型以及定义接触类型
conmob指的是Concentration Dependent，代表与载流子浓度相关的模型；
fldmob指的是Parallel Electric Field Dependence，代表的是与平行电场相关的模型，考虑的是速度饱和效应；
srh指的是Shockley-Read-Hall，代表肖克莱-里德-霍尔复合，考虑的是间接复合，借助复合中心的复合；
auger指的是俄歇复合，一种非辐射复合；
bgn指的是Bandgap Narrowing，代表禁带变窄效应。

## Slide 16
Silvaco TCAD 语法
肖特基接触与欧姆接触
（1）肖特基接触

## Slide 17
Silvaco TCAD 语法
不同材料的费米能级

## Slide 18
Silvaco TCAD 语法
费米能级与掺杂浓度的关系

## Slide 19
Silvaco TCAD 语法

## Slide 20
Silvaco TCAD 语法

## Slide 21
Silvaco TCAD 语法

## Slide 22
Silvaco TCAD 语法
肖特基接触与欧姆接触
（2）欧姆接触
金属与半导体形成欧姆接触是指在接触处是一个纯电阻，而且该电阻越小越好。
很多时候我们并不想在金属与半导体接触面出现肖特基势垒，比如半导体器件用金属引线引出信号。理论上有两种方式，一是降低势垒高度，使载流子不需要很高的能量就可以跃过势垒；二是大幅减小势垒宽度，使载流子以隧穿的方式穿过。

## Slide 23
Silvaco TCAD 语法
降低势垒高度

## Slide 24
Silvaco TCAD 语法
载流子隧穿
齐纳击穿

## Slide 25
Silvaco TCAD 语法
载流子隧穿

## Slide 26
Silvaco TCAD 语法
肖特基接触与欧姆接触的区别
简单概括，就是欧姆接触就是接触了之后电阻很小，肖特基接触就是电阻很大的接触；
或者说欧姆接触就是伏安特性为直线的接触，伏安特性曲线的斜率就是欧姆接触电阻；肖特基接触就是伏安特性曲线为非直线的接触，典型的比如PN结的IV特性；
从能带结构角度分析，欧姆接触就是接触面形成的电子跃迁相对容易，厚度很薄，肖特基接触反之。

## Slide 27
Silvaco TCAD 语法
Concentration Dependent model
属于低电场迁移率模型，普遍的低场迁移率模型有两个，第一个利用“Mobility”指令，包括参数MUN、MUP、TMUN、TMUP

## Slide 28
Silvaco TCAD 语法
Concentration Dependent model
第二个就是在“MODEL”后直接利用“conmob”指令，

## Slide 29
Silvaco TCAD 语法
Parallel Electric Field Dependence model
考虑速度饱和效应的标准迁移率模型

## Slide 30
Silvaco TCAD 语法
沟道长度调制效应

## Slide 31
Silvaco TCAD 语法
速度饱和效应
以VGS 为1.8V的曲线为例，阈值电压VT约为0.5V，饱和区分界点应为1.3V。但图中三条曲线均在小于1.3V处达到电流饱和，这意味着电流饱和早于沟道夹断。这是由于速度饱和引起的。

## Slide 32
Silvaco TCAD 语法
垂直电场使沟道中载流子靠近表面，表面的缺陷会阻碍载流子由源到漏的移动，从而成为减小迁移率的因素

## Slide 33
Silvaco TCAD 语法
当沿沟道的水平电场达到某一临界值时，载流子的速度将由于散射效应(即载流子间的碰撞)而趋于饱和。使得沟道电流不在随着漏极电压增加而增加。

## Slide 34
Silvaco TCAD 语法
Shockley-Read-Hall recombination
肖特基-雷德-霍尔复合（间接复合）

## Slide 35
Silvaco TCAD 语法
Auger recombination

## Slide 36
Silvaco TCAD 语法
Auger recombination

## Slide 37
Silvaco TCAD 语法
Bandgap Narrowing Effect
随着掺杂水平的上升，导带降低，价带上升，两者变化的程度基本一样。

## Slide 38
Silvaco TCAD 语法
最后的数值计算

## Slide 39
Silvaco TCAD 语法
Newton迭代法

## Slide 40
Silvaco TCAD 语法
Gummel迭代法

## Slide 41
Silvaco TCAD 语法
Block迭代法
组合迭代法

## Slide 42
Silvaco TCAD 语法
最后看输出结果